## Slide 1
演讲人：XXX
时间：2020.12.22
软件 验收内容介绍
2025.xx

## Slide 2
四、验收范围：
软件验收
No: | 验收内容 | 范围 | 
1 | BSW | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | Function (包含ASW) |  | 
3 | KPI |  | 
一、验收依据：
    1.客户需求
    2.已澄清偏差项
    3.测试case的评审记录
    4.软件释放计划表
二、验收手段：
    1.博世提供各模块测试用例及报告
    2.内部团队各模块测试用例及报告
三、时间节点？？

## Slide 3
一、验收依据
依据：
1.客户需求
2.已澄清偏差项（内部提出+博世提出）
3.测试case的评审记录
4.软件释放计划表
1.相关需求文档：
已在第四项-验收范围中加了链接
2.偏差项：
..\客户需求\06_SGMW\CusRS_DeviationList_SGMW_F520MRF520SR.xlsx

## Slide 4
二、验收手段：
1.博世提供各模块测试用例及报告
2.内部团队各模块测试用例及报告

## Slide 5
三、时间节点：
这份任务的时间要求是什么 ? 下周五（跟合同做差异性对比）

## Slide 6
1、BSW模块验收---模块的验收以合同为准。
四、验收范围之BSW 模块
No: | BSW 验收内容 | 范围 | 
1 | CAND (CAN Diagnostic) | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | CANC (CAN Communication) |  | 
3 | FBL (Flash BootLoader) |  | 
4 | NM (Network Managment) |  | 
5 | TimeSync |  | 
6 | CyberSecurity (具体实现方法未知) |  | 
7 | EDR（我们自己做的） (此功能暂时不实现) |  | 

## Slide 7
BSW模块 1/7: CAND
 | BSW —1/7 CAND测试项 |  |  | 范围 | 
No: |  | No: |  |  | 
1 | 通用诊断要求 | 1 | 支持的诊断帧格式（CAN/CANFD） | 五菱验收范围 | 全功能验收
 |  | 2 | 标识符（CAN Identifier） |  | 
 |  | 3 | DLC策略 |  | 
 |  | 4 | 网络层支持最大字节数 |  | 
 |  | 5 | 诊断请求/响应的物理寻址和功能寻址 |  | 
 |  | 6 | 诊断帧格式：填充位 |  | 
 |  | 7 | 流控帧(FC / BS / STmin) |  | 
 |  | 8 | 时间参数（网络层/会话层） |  | 
 |  | 9 | 通信设计 即：半双工的通信模式下，不同帧类型的网络层行为 |  | 
2 | 诊断服务 (APP/BOOT) | 1 | 各SID肯定响应和否定响应 |  | 
 |  | 2 | 各个服务本身的功能 如：28服务是否能够成功控制通信 |  | 
 |  | 3 | 功能层级（在其他功能模块里测试） 如：标定功能使用到的RID，会在标定模块进行测试 |  | 
3 | 模块特性 | 1 | DTC存储数量与溢出机制 |  | 
 |  | 2 | Fault 与 DTC mapping 及降级表现 |  | 
4 | 客户独有 | 1 | NRC78数量（3次） |  | 

## Slide 8
BSW模块 1/7: CAND
相关需求文档：
1.诊断调查表（含新更新的DTC优先级）
密码： wlzd506#
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\02-DIA\【C3】F520MR Diagnostic Questionnaire For CRS V1.1_20250618更新.xlsx
2.Fault表
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\CR60_Light_HWDegradation_v2.xlsx
3. 客户需求
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\00-General\SGMW General Diagnostic Requirement Specification V2.5.pdf
4.客户提出的测试指导
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\02-DIA\SGMW统一诊断测试规范V1.6.pdf

## Slide 9
BSW模块 2/7: CANC
No: | BSW--2/7 CANC测试项 | 范围 | 
1 | MSG属性 如：不同负载下的周期/DLC/数量/未使用位/填充位/初始值/无效值/。。。 | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | 上电现象： 如：T_ACK/T_NM/T_FirstAPPMsg/T_allCycleMsg |  | 
3 | 电压对通信/诊断的影响 如：从欠压/高压到正常电压过度时，多久恢复通信/诊断 |  | 
4 | busoff 如：快慢恢复周期/快恢复次数/。。。 |  | 
5 | 采样点 如：数据域、仲裁域 |  | 
6 | E2E算法 |  | 
7 | 物理层（硬件测试，暂不关注） |  | 

## Slide 10
BSW模块 2/7: CANC
二、相关需求文档：
1.物理层需求
\BT-SGMWJ 0858-2023高速控制器局域网（CAN）物理层要求-EN_1.1.docx
2.通信矩阵
密码：SGMW5050
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\01-CAN\F520MR_CANMatrix_CRS-R_VF.01.02_20250623.xlsx
3.网络层要求：
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\01-CAN\【C2】SGMWLAN_CAN网络通信策略V2.2_20250326.pdf

## Slide 11
BSW模块 3/7: FBL
No: | BSW--3/7 FBL测试项 | 范围 | 
1 | 刷件流程验证(成功刷写) | 五菱验收范围 (此项目无验签步骤) | 全功能验收
2 | 刷件失败项验证 如：一致性失败/兼容性失败/验签失败（若有）/。。。 |  | 
3 | 诊断服务的验证 SID34/36/37及其NRC码 |  | 

## Slide 12
BSW模块 3/7: FBL
二、相关需求文档：
1.刷件需求
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\03-FBL\ECU Programming Requirement and Process V2.1.pdf
2.诊断调查表
密码： wlzd506#
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\02-DIA\【C3】F520MR Diagnostic Questionnaire For CRS V1.1_20250618更新.xlsx

## Slide 13
BSW模块 4/7: NM(Network Managment)
No: | BSW--4/7 NM 测试项 | 范围 | 
1 | 唤醒条件测试 如：诊断唤醒/NM唤醒/。。。 |  | 
2 | 状态机跳转--正向测试&反向测试 | 五菱验收范围 | 全功能验收
3 | 每个状态机下的表现是否正确： 如：APP/NM/诊断，各报文的支持情况 |  | 
4 | 时间参数是否符合 如：TNM_TimeOut/。。。 |  | 
5 | 帧格式 如：MSG内容/MSG 地址。。。 |  | 
6 | Busoff对NM的影响 |  | 

## Slide 14
BSW模块 4/7: NM(Network Managment)
二、相关需求文档：
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\01-CAN\SGMWLAN_CAN网络通信策略V2.0_20240711.pdf

## Slide 15
BSW模块 5/7: TimeSync
No: | BSW--5/7 NM 测试项 | 范围 | 
1 | 同步条件测试--同步成功&同步失败 | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | 对应的同步状态位是否正确 即：status：bit0-bit7 |  | 
3 | 各个时间阈值的测试 如：Sync/FUNC 帧周期/超时时间/超前滞后/清除/。。。 |  | 
4 | 帧格主从同步的情况 即：主雷达对从雷达每 4 帧进行一次时间调整 |  | 

## Slide 16
BSW模块 5/7: TimeSync
二、相关需求文档：
主从逻辑：
..\时间同步\角雷达同步软件需求20250604.doc
客户需求：
无

## Slide 17
BSW模块 6&7: CyberSecurity & EDR
No: | 6&7: CyberSecurity & EDR | 范围 | 
1 | CyberSecurity 此模块实现方式未知 | 五菱：无 | 全功能验收
2 | EDR |  | 

## Slide 18
四、验收范围之Function模块
No: | Function验收内容 | 范围 | 
1 | DOW | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | RCW |  | 
3 | BSD |  | 
4 | LCA |  | 
5 | RCTA |  | 
6 | RCTB |  | 
7 | FCTA |  | 
8 | FCTB |  | 
9 | Alignment |  | 
10 | Blockage |  | 
2、Function模块验收

## Slide 19
Function模块
No: | Function-DOW/RCW/BSD/LCA/RCTA/RCTB/FCTA/FCTB | 范围 | 
1 | 状态机间跳转条件测试 – 正向测试&反向测试 | 五菱验收范围 | 全功能验收
2 | 不同状态机下，输出结果测试 如：对应的signal取值 |  | 
3 | 左右两侧雷达发送到can总线上的信号 即：是否有融合逻辑，若有怎么定义的 |  | 
4 | NVM要求 如：出厂默认状态；下电/刷件时，功能打开或关闭状态是否记录 |  | 
5 | 功能开关逻辑 如：功能正在激活，这时候驾驶员点软开关执行关闭功能，功能不能被关闭（是否五菱独有？） |  | 
6 | 工厂模式 即：是否有工厂模式下对应的设计逻辑 |  | 
7 | DOW，车辆熄火功能维持时间 |  | 
8 | 拖车模式 即：是否有拖车模式下对应的设计逻辑 |  | 

## Slide 20
Function模块
Function-DOW/RCW/BSD/LCA/RCTA/RCTB/FCTA/FCTB
相关需求文档：
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\04-Function\【C3】F520MR&F520SR印尼 智能驾驶辅助系统功能规范（后安全预警）V1.0.pdf
通信矩阵
密码：SGMW5050
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\01-CAN\F520MR_CANMatrix_CRS-R_VF.01.02_20250623.xlsx

## Slide 21
Function模块
No: | Function-Blockage (blindness) | 范围 | 
1 | 永久失明故障 & 暂时失明故障 -- 触发&恢复条件测试 | 五菱验收范围 | 全功能验收 (待补充)
2 | 系统对不同失明的反应 如：包括永久失明 & 暂时失明 |  | 
3 | 记忆策略： 如：重新上电 |  | 

## Slide 22
Function模块
Function-Blockage (blindness)
相关需求文档：
..\客户需求\06_SGMW\01_Requirement_Engineering\04-Function\SGMW_F511S_CR5CB_Blindness Strategy_V1.0.pdf

## Slide 23
Function模块
No: | Function-Alignment | 范围 | 
1 | OA在线校准（Online Alignment） | 五菱验收范围 （？） | 全功能验收 (？)
2 | SA标定(Service Alignment) |  | 
3 | EOL-动态校准 |  | 
4 | EOL-下线静态校准 |  | 

## Slide 24
Function模块
Function-Alignment
平台需求文档：
..\标定\EOL动态校准功能开发需求.docx
..\标定\EOL下线静态校准流程规范.docx
..\标定\OA功能开发需求.docx
..\标定\SA功能开发需求.docx

## Slide 25
No: | KPI 验收内容 | 范围 | 
1 | 各功能指标 如： DOW等：误报/漏报率 /报警时间要求 Alignment:激活时间/角度/路况/… 遮挡：路况/时间要求/… | 五菱验收范围 （？） | 全功能验收 (？)
2 | SGU&LGU 测试 如：对应场景下，signal实际输出是否正确 |  | 
3 | 雷达本身KPI 如：FOV/探测距离/探测精度/… |  | 
4 | 场地测试 |  | 
3、KPI 模块验收
四、验收范围之KPI模块

## Slide 26
KPI模块
相关需求文档：
?????